## Slide 1: 第2章 80C51单片机 的基本结构
王邢波
南京邮电大学
自动化学院
2015年9月21日星期一

## Slide 2
第2章 80C51单片微机的基本结构
2.1 80C51的内部结构
2.2 80C51的引脚及其功能
2.3 CPU的结构和特点
2.4 80C51的存储器结构和地址空间
2.5 80C51的并行输入/输出端口
2.7 80C51的工作方式

## Slide 3
2.1 80C51单片微机的内部结构
微型计算机的基本组成：CPU +存储器+ I/O 接口。
单片机:将计算机的基本部件集成在一块芯片上。
典型的单片机包括中央处理器(CPU)、存储器(RAM和ROM)、并行I/O口、串行I/O口、定时器/计数器、定时电路及元件等。

## Slide 4
单片微机的基本组成：
（１）中央处理器CPU；（２）程序存储器ROM；（３）数据存储器RA M；（４）定时器/计数器； （５）４个并行I/O口；（６）串行口；
（７）中断系统； （８）定时控制逻辑电路。

## Slide 6
1.中央处理器
运算和控制功能；“面向控制”的处理功能。
2. 程序存储器
80C31：内部没有程序存储器
80C51：内部带ROM
87C51：内部带EPROM

## Slide 7
程序存储器结构形式：
⑴ 片内只读存储器
⑵ 片内可编程的ROM ：
·紫外线可擦除型的ROM：EPROM型单片机 (87C51)。
·电可擦除型的ROM：EEPROM，称为Flash单片机 (如89C51)
EPROM和EEPROM称为MTP的ROM。
OTP的 ROM，仅允许用户一次编程。
⑶ 片外只读存储器

## Slide 8
3. 数据存储器（RAM）：存储工作变量和数据。
单片机内部设置一定容量（64B～384B或更大容量 ）的RAM，加快运行速度，降低存储器功耗。
常把寄存器（如工作寄存器、特殊功能寄存器、堆栈等）在逻辑上划分在片内RAM空间中，有利于提高运行速度。
通过串行总线或并行总线扩展数据存储器

## Slide 9
4. 并行I/O口：
(1) 并行IO引脚常用于检测和控制。
(2) 有些I/O引脚具有多种功能。
5. 串行I/O口
与终端设备串行通信; 和一些特殊功能器件相连; 多机系统。
6. 定时器/计数器
用于精确的定时，或者需对外部事件进行计数
7. 中断系统
具有内、外共五个中断源，两个中断优先级。

## Slide 10
8．定时电路及元件
单片机内部有定时电路，只需外接振荡元件即可工作。
如：晶体振荡器，价廉RC振荡器，外部时钟源等。

## Slide 11
封装形式:
2.2 80C51单片微机的引脚及其功能
双列直插(DIP)
PLCC
PQFP/TQFP

## Slide 12
封装形式:
2.2 80C51单片微机的引脚及其功能
双列直插(DIP)
PLCC
PQFP/TQFP

## Slide 13
封装形式:
2.2 80C51单片微机的引脚及其功能
双列直插(DIP)
PLCC
PQFP/TQFP

## Slide 14
按引脚的功能可分为三部分 ：
1. 电源和晶振
·Vcc：运行和程序校验时接电源正端。
·GND(Vss)：接地。
·XTAL1：输入到单片机内部振荡器的反相放大器。
·XTAL2：反相放大器的输出，输入到内部时钟发生器。

## Slide 15
2. I/O
· P0：8位、漏极开路的双向I/O口。
使用片外存储器（ROM及RAM）时，作低8位地址和8位数据总线的分时复用。
·P1：8位、准双向I/O 口。
·P2：8位、准双向I/O口。
使用片外存储器（ROM及RAM）时，输出高8位地址。

## Slide 16
·P3：8位、准双向I/O口，具有内部上拉电路。
P3提供各种替代功能。
· (1)串行口： P3.0：RXD 串行输入口。
P3.1：TXD 串行输出口。
· (2)中断： P3.2：INT0 外部中断0输入。
P3.3：INT1 外部中断1输入。
· (3)定时器／计数器 P3.4：T0 的外部输入。
P3.5：T1的外部输入。
· (4)数据存储器选通：
P3.6：WR ，片外数据存储器或I/O端口写选通。
P3.7： RD ，片外数据存储器或I/O端口读选通。

## Slide 17
3. 控制线
·(1) RST：复位输入信号。
在RST上作用两个机器周期以上的高电平，将单片机复位。
·(2) EA /Vpp：片外程序存储器访问允许信号。
◇ EA=1，选择片内程序存储器
◇ EA=0，则程序存储器全部在片外。
使用80C31时，EA必须接地，使用8751编程时， EA施加 21V的编程电压。

## Slide 18
·(3) ALE/PROG：地址锁存允许信号。
◇ 锁存低8位地址，以实现低地址与8位数据的隔离。
◇ ALE可用作对外输出的时钟或用作外部定时脉冲。
·(4) PSEN：片外程序存储器读选通信号。
在从片外程序存储器取指期间，在每个机器周期中，当PSEN有效时，程序存储器的内容被送上 P0口（数据总线）。

## Slide 19: 2.3 80C51 CPU的结构和特点
中央处理器CPU是单片机内部的核心部件，主要包括控制器、运算器和工作寄存器及时序电路。

## Slide 20: 2.3.1中央控制器
● 是识别指令，并根据指令性质控制计算机各组成部件进行工作的部件，与运算器一起构成中央处理器
功能：控制指令的读出、译码和执行，对指令的执行过程进行定时控制，并根据执行结果决定是否分支转移。
组成：程序计数器PC、数据指针DPTR、指令寄存器IR、指令译码器、条件转移逻辑电路及定时控制逻辑电路。

## Slide 21
程序计数器PC(Program Counter）
一个独立的计数器，是中央控制器中最基本的寄存器。
●内容：指令地址
●工作过程：
PC变化的轨迹决定程序的流程：
PC的宽度决定了程序存储器可直接寻址的范围。
● 顺序指令
● 条件转移指令或无条件转移指令
● 调用指令或响应中断

## Slide 22
2. 数据指针 DPTR
16位特殊功能寄存器.
●主要功能:用作片外数据存储器或I/O寻址用的地址寄存器。
访问片外数据存储器或I/O的指令为：
MOVX A，＠DPTR 读
MOVX ＠DPTR，A 写
●既可以作为一个16位寄存器处理，或者两个8位寄存器，其高8位用DPH表示，低8位用DPL表示。

## Slide 23
PC与DPTR不同之处：
⑴ 与地址有关的16位寄存器
PC：程序存储器的地址； DPTR：数据存储器或I/O的地址。
PC的输出与ALE及PSEN有关；DPTR输出与ALE、WR、RD信号有关。
⑵ PC为16位寄存器，不可访问。DPTR为16位寄存器，也可作两个8位特殊功能寄存器，可访问。
●作为访问程序存储器的基址寄存器（间接寻址）。寻址程序存储器中的表格、常数。
MOVC A，＠A＋DPTR
JMP ＠A＋DPTR

## Slide 24
3. 指令寄存器IR、指令译码器及控制逻辑
● IR:存放指令操作码的专用寄存器。
● 指令译码器对指令进行译码，译码结果送定时控制逻辑电路。

## Slide 25: 2.3.2 运算器
运算器: 实现算术逻辑运算和位操作。
●算术运算：加、减、乘、除、比较、BCD码校正等。
●逻辑操作：“与”、“或”、“异或”等；
●移位、置位、清零、取反、加1、减1等操作。
●位处理功能：如位置1、位清零、位“与”、位“或”等操作，对“面向控制”特别有用。
组成:算术逻辑运算单元ALU、累加器A、暂存寄存器、B寄存器、程序状态标志寄存器PSW以及BCD码运算修正电路等

## Slide 26
1.算术逻辑运算单元ALU
ALU有两个输入：
1)暂存器1的输入：
2)暂存器 2或累加器A的输入
ALU有两个输出:
结果通过内部总线送回
累加器A；
2) 标志位输出至程序状态
字 PSW。

## Slide 27
2. 累加器A
主要功能：存放操作数，暂存运算结果。
单片机中大部分数据操作都要通过累加器A进行，容易产生“瓶颈”现象。

## Slide 28
3．B寄存器
乘/除法指令中用作ALU的一个输入。
乘法的两个输入为A、B，运算结果，A中放积的低8位，B中放积的高8位。
除法中，被除数取自A，除数取自B，商数存放于A，余数存放于B。

## Slide 29
4. 程序状态字PSW （Program Status Word）
8位寄存器，内容是算术逻辑运算单元（ALU）的输出。
CY
AC
F0
RS1
RS0
OV
－
P

## Slide 30
(1) P－奇偶标志位
表示累加器A中值为1的个数的奇偶性：若累加器值为1的位数是奇数，P置位（奇校验）；否则P清除(偶校验) 。
如(A)=00001010，则P=0。
在串行通信中，常以传送奇偶校验位来检验传输数据的可靠性。

## Slide 31
(2) OV －溢出标志位
指示运算结果是否溢出。
OV=1：运算结果超出了寄存器A所能表示的带符号数的范围（一128～＋127）。

## Slide 32
(3) RS1、RS0 －工作寄存器组选择位
RS1 | RS0 | 组号 | 寄存器 R0～R7地址
0 | 0 | 0组 | 00H～07H
0 | 1 | 1组 | 08H～0FH
1 | 0 | 2组 | 10H～17H
1 | 1 | 3组 | 18H～1FH
(4)AC －辅助进位标志位
加减法运算时，低4位向高4位数进位或借位时，AC将被硬件置位；否则，被清除。
在十进制调整指令DA中要用到AC标志位状态。

## Slide 33
(5) CY －进位标志位。
在进行算术运算时，表示运算结果中高位是否有进位或借位，可以被硬件置位或清除。
(6)F0 －用户标志位。
开机时该位为“0”。
用户可根据需要，通过位操作指令置“l”或者清“0”。

## Slide 34: 2.3.3 时钟电路及CPU的工作时序
时钟电路: 产生单片机工作所需要的时钟信号，
时序：研究指令执行中各信号之间的相互关系。

## Slide 35
1.时钟电路
时钟电路组成：振荡器及定时控制元件、时钟发生器、地址锁存允许信号 ALE。

## Slide 36
振荡器及定时控制元件
●振荡器的工作可以由PD位（特殊功能寄存器PCON中的一位）控制。当PD置1时，振荡器停止工作，系统进入低功耗工作状态。

## Slide 37
(2) 内部时钟发生器
2分频的触发器: 输入是振荡器的输出，输出是两个节拍的时钟信号。输出前半周期，节拍1（P1）信号有效；后半周期，节拍2（P2）信号有效。
每个输出周期是一个CPU的状态周期（状态时钟）。每个状态周期内包括一个P1节拍和一个P2节拍，形成CPU内的基本定时时钟。

## Slide 38
(3) ALE信号
状态时钟经过3分频之后，产生ALE引脚上的信号输出。

## Slide 39
2﹒时序定时单位: 节拍、状态、机器周期和指令周期。
(1)节拍P: 振荡脉冲的周期称为节拍。
(2) 状态S : 一个状态S包含两个节拍。
(3)机器周期：宽度为6个状态，并依次表示为S1～S6。
一个机器周期有12个振荡脉冲周期。是单片机的最小时间单位。
(4)指令周期： 执行一条指令所需要的时间。是最大的时序定时单位。80C51的指令周期有1、2、4个机器周期。

## Slide 40
3. 80C51指令时序
80C51指令按长度可分为单字节指令、双字节指令和三字节指令。

## Slide 41
单字节：执行从S1P2开始，操作码读入指令寄存器；在S4P2时仍有读操作，但被读入的字节被忽略，PC不变。
双字节：执行在S1P2开始，操作码读入指令寄存器；在S4P2时读入第二个字节。
(1) 单机器周期指令

## Slide 42
(2) 双机器周期指令
单字节： 执行在S1P2开始，共发生4次读操作，后3次操作都无效。

## Slide 44
单片机的内部结构：
（１）中央处理器CPU；（２）程序存储器ROM；（３）数据存储器RAM；（４）定时器/计数器； （５）并行I/O口； （６）串行口；
（７）中断系统； （８）定时控制逻辑电路。

## Slide 45: 2.4 存储器结构和地址空间
单片机存储器的两种基本结构：
1. 普林斯顿(Princeton)结构：程序和数据合用一个存储器空间；
普林斯顿结构图
指令寄存器
控制器
数据通道
输入
输出
中央处理器
存储器
程序
指令0
指令1
指令2
指令3
指令4
数据
数据0
数据1
数据2

## Slide 46
2. 哈佛（Harvard）结构：程序存储器和数据存储器截然分开，分别寻址的结构。
哈佛体系结构图
指令寄存器
控制器
数据通道
输入
输出
中央处理器
程序存储器
指令0
指令1
指令2
数据存储器
数据0
数据1
数据2
地址
指令
地址
数据

## Slide 47
80C51：
片内程序存储器和数据存储器；
特殊功能存储器；
扩展外部存储器；
4个物理存储器空间
·程序存储器：①片内程序存储器； ②片外程序存储器。
·数据存储器：③片内数据存储器； ④片外数据存储器。

## Slide 48: 图2–9 80C51单片机存储器映象图

## Slide 49
3个逻辑存储器地址空间
①片内、片外统一的 64 KB程序存储器地址空间；
②片内256B数据存储器地址空间；
③片外64 KB的数据存储器地址空间。
三种基本寻址空间：
· 64 KB的片内、外程序存储器寻址空间；
· 64 KB的片外数据存储器寻址空间；
· 256B的片内数据存储器寻址空间，包括SFR寻址空间。

## Slide 50: 2.4.1 程序存储器
功能：存放程序和固定常数。
PC和地址总线为16位 ，可扩展的地址空间为64 KB。
⒈片内和片外程序存储器
●EA引脚高电平，从片内程序存储器0000H开始执行；
当PC值超出4K，自动转向片外程序存储器空间执行。
●EA引脚低电平，从片外程序存储器0000H开始执行。

## Slide 51
⒉ 程序入口地址（中断）
系统复位后PC为0000H，系统从0000H单元开始取指，执行程序。
0003H～002DH用于5个中断源的中断服务程序入口地址。

## Slide 52
0000~0002H
复 位
0003H
外部中断0
计时器T0溢出
000BH
0013H
外部中断1
001BH
计时器T1溢出
0023H
串行口中断

## Slide 53
⒊ 片内程序存储器
类型：掩膜ROM、OTP ROM和MTP ROM（包括EPROM及E2PROM等）。
87C51中为4KB的可编程、可改写的只读存储器EPROM；
89C51中为4KB的可编程、可改写的只读存储器EEPROM；
80C31片内没有程序存储器，使用时必须由片外进行扩展。

## Slide 54: 2.4.2 内部数据存储器
功能：用来存放随机数据。
●片内数据存储器地址只有8位，最大寻址范围为256个字节。
●16位数据指针DPTR，用于访问片外数据存储器。80C51具有64KB的数据存储器扩展能力。
片内数据存储器又分成两个独立的功能区。
●片内数据RAM区；
● 特殊功能寄存器SFR区。

## Slide 55: 图2–10 片内数据存储器各部分地址空间分布图

## Slide 56
⒈ 片内数据RAM区
⑴工作寄存器区：寄存器直接寻址的区域。
●片内 RAM的(00H～1FH） 32个单元， 4个通用工作寄存器组。
●某一时刻只能选用一个寄存器组。
寄存器R0、R1 通常用做间接寻址时的地址指针。

## Slide 57
⑵ 位寻址区
片内RAM的（20H～2FH）共16个字节单元，128位，是可位寻址的RAM区。既可进行字节寻址，又可位寻址。

## Slide 58
⑶ 字节寻址区
片内RAM的（30H～7FH）共80个字节单元，可用直接字节寻址的方法访问。

## Slide 59
⑷ 堆栈区及堆栈指示器SP （stack pointer）
堆栈：片内数据RAM中，数据先进后出或后进先出的区域。
堆栈指针SP：存放堆栈栈顶指针的8位寄存器。
●堆栈的两种操作：进栈PUSH和出栈POP
●堆栈两种形式：一是向上生成，二是向下生成。80C51的堆栈是向上生成的：即进栈时SP的内容是增加的；出栈时SP的内容是减少的。
●系统复位后，SP内容为07H，以07H为栈底，压栈的内容从08H单元开始存放。
●堆栈是为子程序调用和中断操作而设立的，具体功能：保护断点和保护现场。

## Slide 60
⒉ 特殊功能寄存器 SFR （Special Function Register）区
SFR：单片机各功能部件对应的寄存器，存放相应功能部件的控制命令、状态或数据的区域。
80C51有128B的特殊功能寄存器空间。

## Slide 61
80C51定义了20个特殊功能寄存器。
字节地址中低位地址为0H或8H的特殊功能寄存器，还有位寻址能力。

## Slide 62: 2.4.3 片外数据存储区
片外数据存储器只能用寄存器间接寻址方法访问，寄存器为DPTR、R1和R0。指令助记符为MOVX。
●当用R0、R1寻址时，最大寻址范围为256B；
●当用DPTR寻址时，最大寻址范围为64KB。

## Slide 63: 2.5 并行输入/输出端口
80C51的4个并行双向口：各口的每一位均由锁存器、输出驱动器和输入缓冲器组成

## Slide 64: 2.5.1 P0口
多功能8位口，字节访问地址: 80H，位访问地址：80H～87H。
⒈ 位结构
⑴ 多路开关：2个输入：地址／数据输出，输出锁存器的输出Q；输出用于控制FET Q0的导通和截止。多路开关的切换由内部控制信号控制。

## Slide 65
⑵ P0口的输出上拉电路导通和截止受内部控制信号和地址／数据信号共同（相“与”）来控制。

## Slide 66
⑶ 当内部信号置1时，多路开关接通地址／数据输出端。
输出状态随地址／数据线而变，P0口可以作为地址/数据复用总线使用。

## Slide 67
⑷ 当内部信号置0时，多路开关接通输出锁存器的Q端

## Slide 68
⒉ P0口的功能
⑴ I／O口 ：输出锁存、输入缓冲，输入时需先将口置1；每根口线可以独立定义为输入或输出。
⑵ 地址／数据复用总线：作数据总线用时，输入／输出8位数据D0～D7；作地址总线用时，输出低8位地址A0～A7。

## Slide 69: 2.5.2 P1口
⒈ 位结构和工作原理
包含输出锁存器、输入缓冲器BUF1（读引脚）、BUF2（读锁存器）以及由 FET晶体管 Q0与上拉电阻组成的输出／输入驱动器。

## Slide 70
输出口：
CPU输出0：D＝0，Q＝0，Q＝l，晶体管Q0导通，A点被下拉为低电平，即输出0；
CPU输出1：D＝l，Q＝1，Q＝0，晶体管Q0截止，A点被上拉为高电平，即输出l。

## Slide 71
输入口：先向i位输出高电平，A点提升为高电平，此操作称为设置i为输入线。若外设输入为1时A点为高电平，由BUFI读入总线后B点也为高电平；若外设输入为0时A点为低电平，由BUF1读入总线后B点也为低电平

## Slide 72
⒉ P1口的特点
输出锁存器；
输入缓冲，输入时先将该口设为输入状态，先输出1；
工作过程中无高阻悬浮状态，被称为“准”双向口。

## Slide 73
⒊ P1口的操作
⑴ 字节操作和位操作
P1口字节操作指令有：
输出： MOV P1，A ；P1←A
输入： MOV A，P1 ；A←P1
位操作指令有：
置位、清除：SETB P1.i ；P1.i←1
CLR Pl．i ；P1．i←0
输入、输出：MOV P1．i，C ；P1．i←CY
MOV C，P1．i ；CY←P1.i

## Slide 74
⑵ 读引脚操作和读锁存器操作
在响应读引脚信号时，端口本身引脚的电平值通过缓冲器BUF1进入内部总线。
指令有： MOV A，P1 ；A←P1
MOV direct，P1 ；direct←P1
读锁存器时，CPU先完成将锁存器的值通过缓冲器BUF2读入内部，进行修改，然后重新写到锁存器，“读一修改一写”指令。
这种类型的指令包含所有的口的逻辑操作（ANL、ORL、XRL）和位操作(JBC、CPL、MOV、SETB、CLR等）指令。

## Slide 75: 2.5.3 P2口
⒈ P2口位结构和工作原理

## Slide 76
P2口与P1口位结构的区别：
增加了多路开关:
2个输入：锁存器的输出端Q；地址寄存器的输出端。
1个输出：控制输出FET的 Q0。
切换：内部控制信号控制。

## Slide 77
(2)P2口的工作状态是I/O口状态。
(3)P2口的工作状态是输出高8位地址。

## Slide 78
⒉ P2口的功能
⑴ I／O口
⑵ 程序存储器或片外数据存储器的高8位地址
⒊ P2口使用中注意的问题
⑴ 无需外加地址锁存器。
⑵ P2口需要不断送出高位地址

## Slide 79: 2.5.4 P3口
⒈ 位结构与工作原理
与非门：2个输入端：输出锁存器的Q端；替代功能的控制输出。
输出端控制输出FET管Q0。
2个输入缓冲器：替代输入功能取自第1个缓冲器的输出端；I/O口的通用输入信号取自第2个缓冲器的输出端。

## Slide 80
⒉ P3口的功能
⑴可作I/O口使用，为准双向口。
⑵ 可以作为替代功能的输入、输出。

## Slide 81
替代输入功能：
P3.0： RXD，串行输入口。
P3.2：INT0，外部中断0的请求。
P3.3：INT1，外部中断1的请求。
P3.4：T0，T0外部计数脉冲输入。
P3.5：T1，T1外部计数脉冲输入。
替代输出功能：
P3.l：TXD，串行输出口。
P3.6：WR外部数据存储器或I/O端口写选通。
P3.7：RD 外部数据存储器或I/O端口读选通。

## Slide 82: 2.7 80C51单片机的工作方式
共有4种工作方式
●复位
●程序执行
●低功耗
●编程和校验。

## Slide 83: 2.7.1 复位方式
⒈ 复位操作
复位：单片机的初始化操作，把PC初始化为0000H，单片机从0000H单元开始执行。
条件：程序运行出错或操作错误使系统处于死锁状态。
复位操作对一些特殊功能寄存器有影响。
复位操作对个别引脚信号有影响。

## Slide 84
⒉ 复位信号及其产生
⑴ 复位信号
RST引脚： 高电平有效，有效时间应持续2个机器周期以上。

## Slide 85
(2)复位方式： 上电自动复位、按键电平复位和外部脉冲复位

## Slide 86: 2.7.2 程序执行方式
单片机的基本工作方式。
复位后PC＝0000H，程序执行从0000H开始。
一般在0000H开始的单元中存放一条无条件转移指令，跳转到实际主程序入口去执行。
如：
ORG 0000H
SJMP MAIN ；转主程序

## Slide 87: 2.7.3 低功耗工作方式
两种低功耗方式：待机方式和掉电保护方式。

## Slide 88
SMOD：波特率倍增位，在串行通讯时使用。
GF1、GF0：通信标志位1、0。
WLF：看门狗定时器T3重装标志位。
PD：掉电方位式，PD＝1，则进入掉电方式。
IDL：待机方式位，IDL＝1，则进入待机方式。
若PD和IDL同时为1，则先激活掉电方式。
SMOD － － WLF GF1 GF0 PD IDL
电源控制及波特率选择寄存器PCON

## Slide 89
⑴ IDL=1，80C51进入待机方式
振荡器仍运行，并向中断逻辑、串行口和定时器/计数器电路提供时钟，中断功能继续存在 。
向CPU提供时钟的电路被阻断，CPU不工作，SP、PC、PSW、ACC及通用寄存器冻结在原状态。
⒈ 待机方式

## Slide 90
⒈ 待机方式
⑵ 采用中断方式或硬件复位来退出待机方式。
若产生一个外部中断请求信号，单片机响应中断，PCON.0位（IDL位）被硬件自动清“0”， 单片机退出待机方式进入正常工作方式。

## Slide 91
⒉ 掉电保护方式
⑴ PD位控制单片机进入掉电保护方式
当80C51检测到电源故障时，进行信息保护，把PCON.1位置“1”，进入掉电保护方式。
单片机一切工作停止，只有内部RAM单元内容被保护。

## Slide 92
⒉ 掉电保护方式
(2) 依靠复位退出掉电保护方式
当Vcc恢复正常后，只要硬件复位信号维持10ms，就能使单片机退出掉电保护方式，CPU则从进入待机方式的下一条指令开始重新执行程序。

## Slide 94: 2.7.4 编程方式
87C51(87C52)： EPROM型程序存储器；
89C51 (89C52) 、78E51 (78E52) 等：闪速存储器。
89C51内部有4KB的Flash EPROM。编程接口可接收高电压(12V) 或低电压(VCC) 的允许编程信号。
⒈ 闪速存储器编程方式 ：编程、校验、写锁定位等的逻辑电平
⒉ 闪速存储器编程
⑴ 编程前，地址、数据、控制信号必须按表2-8和图2-18设置。
对89C51的编程的步骤如下：
在地址线上输入要编程存储器单元地址。
在数据线上输入要写入的数据。
按要求输出编程和校验的时序。
对于高压编程模式，将EA/VPP升至12V。

## Slide 95: 表2–8 89C51闪速存储器的编程方式

## Slide 96: 图2–18 89C51的闪速存储器编程和校验

## Slide 97
对Flash存储阵列写入一个字节或写入一个程序加密位，要向ALE/PROG输出一个编程脉冲。
改变地址和数据，重复以上几步操作，直至 结束。
⑵ 查询数据
89C51可以通过数据查询来检测一个写周期是否结束。
若数据未写完，则从P0.7引脚上读到的是该数据的最高位的反码。
当写周期结束后，读出值即为写入值。

## Slide 98
⑶ 准备好/忙(RDY/BSY) 信号
编程期间ALE/PROG为高电平后，P3.4引脚被拉成低电平，表示BUSY，编程结束后，ALE/PROG为低电平，表示READY 。
⑷ 编程校验
如果锁定位LB1和LB2没有被编程，代码数据则可读回，用来校验。
⑸ 芯片擦除
通过正确的控制信号组合，并保持ALE/PROG引脚脉冲宽度 约10ms，则可对EPROM阵列和三个锁定位进行电擦除，擦除后代码阵列全为“1” 。

## Slide 99
⑹ 读特征字节
89C51有三个特征字节，地址为030H、031H和032H，分别用来指示该器件的生产厂商、型号和编程电压。
(030H)=1EH 表示ATMEL公司生产。
(031H)=51H 表示型号为89C51
=61H 表示型号为89LV51
(032H)=FFH 表示编程电压为12V
=05H 表示编程电压为5V